## Slide 1: Team 5a: LBP Operator im Vergleich
Michael Erkel, Sergej Zuyev, Simon Friedrich
21.09.2017

## Slide 2: Inhalt
Aufgabenstellung
Local Binary Pattern (LBP)
Umsetzung
  Darstellung
  OpenCl
  VHDL
Fazit

## Slide 3: Aufgabenstellung
Vergleich LBP Operator in VHDL und OpenCL
Benchmark-Tests
Anwendung zur Darstellung von Ergebnissen

## Slide 4: Local Binary Pattern (LBP)

## Slide 5: Umsetzung
Analyse Masterarbeit Herr Kumar
Wie Daten zu Board übertragen?
Vergleich der Lösungen
  Dauer der Berechnung
  Abweichung zu Referenz in Matlab (Herr Kumar)

## Slide 6: Darstellung
MATlab Anwendung
Tabellarische Darstellung der Messungen
Übertragung der Daten
Verfügbarer LBP von Herr Kumar in MATlab
  Referenz für Abweichung

## Slide 7: OpenCL
2 Varianten entworfen
Beide sind auf der Grafikkarte lauffähig
Eine ist auf dem DE1-SoC lauffähig
Hostprogramm zur Ausführung in C/C++
Kommunikation mit Matlab via SSH/SCP
Sehr langsam! (ca 46s für ein 256x256 Bild, 1 Kernel)
Mehr Kernels != schneller (ca 56s für ein 256x256 Bild, 4 Kernel)
Probleme beim konkurrenten Speicherzugriff?
Selber Code, unterschiedliche Ergebnisse auf Grafikkarte bzw. FPGA

## Slide 8: VHDL
Lösung von Hr. Kumar nur für Simulation gedacht
Eigene Lösung entworfen
Sehr kleiner LBP Kern
Großteil der Entwicklung: Infrastruktur
Umsetzung nicht trivial
Nicht fehlerfrei simulierbar
Bedingt synthetisierbar
Für DE1-SoC mit Linux weitere Entwicklung nötig

## Slide 9: VHDL – Kernel Simulation

## Slide 10: Fazit
Mit OpenCL ist ein Ergebnis deutlich schneller zu erzielen
OpenCL != OpenCL: Viele Details zu beachten
OpenCL Lösung ist auf DE1-SoC sehr langsam
Die Ergebnisse der OpenCL-Lösung (GPU vs FPGA) unterscheiden sich
VHDL Lösung nicht lauffähig
Sehr viel höherer Entwicklungsaufwand für die VHDL Lösung

## Slide 11: Wechsel zur Vorführung

## Slide 12: Danke für die Aufmerksamkeit!
Noch Fragen offen?